| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standard-Heizkörper-Thermostatventile mit festen Kv-Werten mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Standard-Thermostat-Ventilunterteil mit festen Kv-Werten, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Ventilgehäuse aus Rotguss/Messing, vernickelt, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Dichtelement wartungsfrei, mit Montagekappe. Ventileinsatz ohne Systementleerung unter Betriebsdruck aus- wechselbar mit Montagegerät zulässiger Nenndruck: max. 10 bar zulässige Betriebstemperatur: max. 120 °C Fabrikat: Gampper Typ: Standard Ausführung: Eck- oder Durchgangsform Dimension: 3/8“ Kv-Wert: 0,54 Kvs-Wert: 1,20 Dimension: 1/2“ Kv-Wert: 0,54 Kvs-Wert: 1,50 Ausführung: Axial, Winkel-Eck links, Winkel-Eck rechts Dimension: 1/2“ Kv-Wert: 0,54 Kvs-Wert: 1,30 Ausführung: Eck Dimension: 3/4“ Kv-Wert: 1,00 Kvs-Wert: 2,60 Ausführung: Durchgang Dimension: 3/4“ Kv-Wert: 1,00 Kvs-Wert: 2,20 Ausführung: Eck Dimension: 1“ Kv-Wert: 0,91 Kvs-Wert: 4,9 Ausführung: Durchgang Dimension: 1“ Kv-Wert: 0,91 Kvs-Wert: 4,4 Anschlussverschraubungen 3/8'' Standard-Verschraubung: G 5/8" ÜM x R 3/8" AG 1/2'' Standard-Verschraubung: G 3/4" ÜM x R 1/2" AG 3/4'' Standard-Verschraubung: G 1" ÜM x R 3/4" AG 1'' Standard-Verschraubung: G 1 1/4" ÜM x R 3/4" AG 1/2'' IG Verschraubung: G 3/4" ÜM x Rp 1/2" IG 3/4'' IG Verschraubung :G 1" ÜM x Rp 3/4" IG |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montagegerät KH Für Ventileinsätze Standard und Vmax 1/2" Fabrikat: Gampper Type: Montagegerät |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vmax-Thermostatventile mit festem Kv Wert Vmax-Thermostat-Ventilunterteil, für große Wassermengen, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, Ventilgehäuse aus Rotguss nach DIN 1705, vernickelt, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Dichtelement wartungsfrei, mit Montagekappe. Ventileinsatz ohne Systementleerung unter Betriebsdruck aus-wechselbar mit Montagegerät (nicht bei 3/4“ und 1“ Ventilen) zulässiger Nenndruck: max. 10 bar zulässige Betriebstemperatur: max. 120 °C Fabrikat: Gampper Type: Vmax Ausführung: Eck- oder Durchgangsform Dimension: 1/2“ Kv-Wert: 1,0 Kvs-Wert: 2,40/2,10 Dimension: 3/4“ Kv-Wert: 1,60 Kvs-Wert: 5,20 Anschlussverschraubungen 1/2'' Standard-Verschraubung: G 3/4" ÜM x R 1/2" AG 3/4'' Standard-Verschraubung: G 1" ÜM x R 3/4" AG 1/2'' IG Verschraubung: G 3/4" ÜM x Rp 1/2" IG 3/4'' IG Verschraubung :G 1" ÜM x Rp 3/4" IG |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vmax L-Regelventile mit festem Kv Wert für große Wassermengen, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Dichtelement wartungsfrei, Ventileinsatz ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit Montagegerät, Gehäuse aus Rotguss, PN 10, max. Temperatur 120°C, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, mit Montagekappe zulässiger Nenndruck: max. 10 bar zulässige Betriebstemperatur: max. 120 °C Fabrikat: Gampper Typ: Vmax L Ausführung: Durchgang, Anschluss: konisch dichtend, flach dichtend Dimension: 1/2“ Kvs-Wert: 3,5 Typ: Vmax L Ausführung: Durchgang,druckentlastet Anschluss: konisch dichtend, flach dichtend Dimension: 1/2“ Kvs-Wert: 3,5 Typ: Vmax L mit Voreinstellung Ausführung: Durchgang Anschluss: konisch dichtend, flach dichtend Dimension: 1/2“ Kvs-Wert: 2,3 Anschlussverschraubungen 1/2'' Standard-Verschraubung: G 3/4" ÜM x R 1/2" AG 1/2'' IG Verschraubung: G 3/4" ÜM x Rp 1/2" IG |  |  |