| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 323 mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für Afriso-Gampper-Baureihen Vario… und Fremdfabrikate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Regelbereich begrenzbar und blockierbar mit Begrenzerring, mit einstellbarer Temperatur-Merkstellung (Sparstellung) mit Memory Clip, Frostschutzstellung markiert mit Froststern, wahlweise mit oder ohne Nullstellung lieferbar, Geprüft EN215, TELL Klassifizierung A Fabrikat: Gampper Typ: 323 |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 323 F mit flüssigkeitsgefülltem Fernfühler und Halter, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für Afriso-Gampper-Baureihen Vario… und Fremdfabrikate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, mit flüssigkeitsgefülltem Fernfühler und Halter, Regelbereich begrenzbar und blockierbar mit Begrenzerring, mit einstellbarer Temperatur-Merkstellung (Sparstellung) mit Memory Clip, Frostschutzstellung markiert mit Froststern, wahlweise mit oder ohne Nullstellung lieferbar Fabrikat: Gampper Typ: 323 F Ausführung: mit 1,2 m Kapillarrohr mit 2 m Kapillarrohr |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fernversteller mit Fernübertragung mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit 2 m Kapillarrohr Fabrikat: Gampper Typ: 320 KH FV Ausführung: mit 2 m Kapillarrohr |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fernversteller mit Fernübertragung und Fernfühler mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit 2 m Kapillarrohr Fabrikat: Gampper Typ: 320 KH FVF Ausführung: mit 2 m Kapillarrohr |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 323 B Behördenausführung, mit Diebstahlsicherung und un- veränderbarer Frostschutzstellung, ohne Nullstellung mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für Afriso-Gampper-Baureihen Vario… und Fremdfabrikate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Behördenausführung, mit Diebstahlsicherung und unveränderbarer Frostschutzstellung, ohne Nullstellung Regelbereich begrenzbar und blockierbar mit Begrenzerring, mit einstellbarer Temperatur-Merkstellung (Sparstellung) mit Memory Clip, Frostschutzstellung markiert mit Froststern Fabrikat: Gampper Typ: 323 B |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 323 B F Behördenausführung, mit Diebstahlsicherung und un- veränderbarer Frostschutzstellung, ohne Nullstellung mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für Afriso-Gampper-Baureihen Vario… und Fremdfabrikate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, mit flüssigkeitsgefülltem Fernfühler und Halter, Behördenausführung, mit Diebstahlsicherung und unveränderbarer Frostschutzstellung, ohne Nullstellung, Regelbereich begrenzbar und blockierbar mit Begrenzerring, mit einstellbarer Temperatur-Merkstellung (Sparstellung) mit Memory Clip, Frostschutzstellung markiert mit Froststern Fabrikat: Gampper Typ: 323 B F Ausführung: mit 1,2 m Kapillarrohr mit 2 m Kapillarrohr |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 320 KH BV Behördenausführung, besonders stark gesichertes Modell, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für Afriso-Gampper-Baureihen Vario… und Fremdfabrikate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5mm, stufenlose Einstellung mit Spezialschlüssel ohne Abnehmen der Schutzhaube Fabrikat: Gampper Typ: 320 KH BV |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Einstellschlüssel zum Behördenkopf 320 KH BV Fabrikat: Gampper Typ: ES-SW |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sechskant-Stiftschlüssel SW 2 Fabrikat: Gampper |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Winkeladapter M 30 x 1,5 Fabrikat: Gampper |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 323 FA mit Anlegefühler mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit Anlegefühler Einstellbereich 20 ° - 50 °C / 20° - 70°C mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Fabrikat: Gampper Type: 323 Fa Ausführung: mit 2 m Kapillarrohr |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat-Regelkopf 323 FW mit Wendelfühler mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit Anlegefühler Einstellbereich 20° - 70°C mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Einschraubgewinde 1/2" AG Fühler 15.25 x 95mm / 18,25 x 105mm Fabrikat: Gampper Type: 323 FW Ausführung: mit 2 m Kapillarrohr |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Halter mit Zubehör für den Anlegefühler Fabrikat: Gampper |  |  |

# Text boxes

01.01.04 Änderungen vorbehalten