| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 456 M Absperr-, einstell- und entleerbare Heizkörper- Verschraubung für große Wasseremengen Absperr- und einstellbare Heizkörper-Verschraubung mit Entleerung, DIN 3842, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, mit Voreinstellung, mit Verschlusskappe, einstellbar nach Durchflussdiagramm, Füll- und Entleervor-richtung für 1/2“-Schlauchanschluss, Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1,1 .. Fabrikat: Gampper Ausführung: Eck- oder Durchgangsform Typ: 456 M Ausführung: Eck- oder Durchgangsform Dimension: 1/2“ Kvs-Wert: : 1,55 Dimension: 3/4" Kvs-Wert: : 1,55 456 L Absperr-, einstell- und entleerbare Heizkörper- Verschraubung für große Wasseremengen Absperr- und einstellbare Heizkörper-Verschraubung mit hohem KVS-Wert mit Entleerung, DIN 3842, Gehäuse aus Rotguss nach DIN 1705, vernickelt, mit Voreinstellung, mit Verschlusskappe, einstellbar nach Durchflussdiagramm, Füll- und Entleervor-richtung für 1/2“-Schlauchanschluss, Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1,1 . Auch zum Befüllen geeignet. Fabrikat: Gampper Ausführung: Eck- oder Durchgangsform Typ: 456 L Ausführung: Eck- oder Durchgangsform Dimension: 1/2“ Kvs-Wert: : 2,7/2,2 Dimension: 3/4" Kvs-Wert: : 6,4/5,2 Dimension: 1“ Kvs-Wert: 8,222/6,56 Anschlussverschraubungen 3/8'' Standard-Verschraubung: G 5/8" ÜM x R 3/8" AG 1/2'' Standard-Verschraubung: G 3/4" ÜM x R 1/2" AG 3/4'' Standard-Verschraubung: G 1" ÜM x R 3/4" AG 1'' Standard-Verschraubung: G 1 1/4" ÜM x R 3/4" AG |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Füll- und Entleerungsvorrichtung für Modell 456 M Fabrikat: Gampper Typ: FEV 456 M für Modell 456 L Fabrikat: Gampper Typ: FEV 456 L |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stiftschlüssel Stiftschlüssel DIN 911 zum Regulieren und Absperren Fabrikat: Gampper Typ: IS 4 Stiftschlüssel Stiftschlüssel DIN 911 zum Hubbegrenzer 456... Fabrikat: Gampper Typ: IS 5 |  |  |